## Slide 1
GPIO, Pull-up/Pull-down & Debounce
Fundamentos de Eletrônica Digital Aplicada à ESP32
ESP32
PlatformIO + ESP32 — Aula Prática

## Slide 2
01
Fundamentos de GPIO
Entradas, saídas, níveis lógicos e configuração na ESP32
INPUT
OUTPUT
HIGH/LOW
ESP32

## Slide 3
O que é GPIO?
General Purpose Input/Output — Pinos de uso geral do microcontrolador
INPUT (Entrada)
Lê sinais externos: botões, sensores, chaves
OUTPUT (Saída)
Controla dispositivos: LEDs, relés, motores, buzzers
Níveis Lógicos
HIGH = 3.3V (ligado) LOW = 0V (desligado) Base da lógica digital
Conceito Fundamental
GPIO é a interface fundamental entre o microcontrolador e o mundo físico. Cada pino pode ser configurado individualmente como entrada ou saída via software (pinMode).
⚠ Na ESP32, os GPIOs operam a 3.3V — nunca aplicar 5V diretamente!

## Slide 4
Configurando GPIO na ESP32
Funções essenciais: pinMode, digitalRead, digitalWrite
main.cpp
#include <Arduino.h>
#define BUTTON_PIN 4
#define LED_PIN 2
void setup() {
pinMode(BUTTON_PIN, INPUT);
pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
Serial.begin(115200);
}
void loop() {
int estado = digitalRead(BUTTON_PIN);
digitalWrite(LED_PIN, estado);
}
pinMode(pin, mode)
Configura o pino como INPUT ou OUTPUT no setup()
digitalRead(pin)
Retorna HIGH ou LOW conforme o estado do pino
digitalWrite(pin, val)
Define o pino para HIGH (3.3V) ou LOW (0V)
PlatformIO • ESP32 • Arduino Framework

## Slide 5
Problema: Entradas Flutuantes
O que acontece quando um pino GPIO fica sem conexão definida?
⚠ Leitura Instável — Pino Flutuante
H
L
Serial: 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1
Valores aleatórios captados pelo ADC
Leitura Aleatória
O pino capta ruído eletromagnético e alterna entre HIGH e LOW sem previsão
Comportamento Errático
LEDs piscam, motores ligam sozinhos, sensores reportam valores falsos
Impacto em Sistemas Reais
Em automação e IoT, entradas flutuantes causam falhas críticas de segurança
Solução: Resistores Pull-up / Pull-down
Garantem um estado lógico definido quando o botão não está pressionado, eliminando a flutuação.
Causa #1 de bugs em projetos com botões e sensores digitais

## Slide 6
02
Resistores Pull-up & Pull-down
Garantindo estados lógicos definidos nas entradas GPIO
Pull-up
Pull-down
Interno
Externo

## Slide 7
Resistor Pull-up — Conceito e Circuito
Mantém o pino em HIGH quando o botão não está pressionado
Esquema Elétrico — Pull-up
3.3V
10kΩ
GPIO
BTN
GND
Solto → HIGH
Pressionado → LOW
Como Funciona
O resistor conecta o pino ao VCC (3.3V). Sem pressão no botão, a corrente mantém o pino em HIGH. Ao pressionar, o pino é puxado para GND (LOW).
Quando Usar
Ideal para botões que conectam ao GND quando pressionados. Padrão mais comum em circuitos com ESP32 e Arduino.
Lógica Invertida
Atenção: botão pressionado = LOW (0), solto = HIGH (1). A lógica é inversa ao intuitivo — trate no código!
Valor típico: 10kΩ • Consumo: ~0.33mA a 3.3V

## Slide 8
Resistor Pull-down — Conceito e Circuito
Mantém o pino em LOW quando o botão não está pressionado
Esquema Elétrico — Pull-down
3.3V
BTN
GPIO
10kΩ
GND
Solto → LOW
Pressionado → HIGH
Como Funciona
O resistor conecta o pino ao GND. Sem pressão no botão, o pino é mantido em LOW. Ao pressionar, o pino é puxado para VCC (HIGH).
Quando Usar
Ideal para sensores que fornecem sinal ativo em HIGH. Lógica direta: pressionado = HIGH, solto = LOW.
Vantagem: Lógica Direta
Mais intuitivo que pull-up: botão pressionado = 1 (HIGH), botão solto = 0 (LOW). Facilita a leitura do código.
Valor típico: 10kΩ • Corrente em repouso: ~0mA

## Slide 9
Comparação: Pull-up vs Pull-down + Interno vs Externo
Diferenças práticas e quando usar cada configuração
Característica | Pull-up | Pull-down
Estado padrão (solto) | HIGH (3.3V) | LOW (0V)
Ao pressionar | LOW (0V) | HIGH (3.3V)
Lógica | Invertida | Direta
Uso típico | Botões ao GND | Sensores ativos HIGH
Interno na ESP32? | Sim (INPUT_PULLUP) | Sim (INPUT_PULLDOWN)
Interno (ESP32)
• Ativado via software (INPUT_PULLUP) • ~45kΩ — suficiente para maioria dos casos • Simplifica o circuito (sem componente extra)
Externo (Resistor Físico)
• Valor exato (ex: 10kΩ) — maior precisão • Necessário em cabos longos ou ambientes ruidosos • Recomendado para produção
Configuração na ESP32
pinMode(BTN, INPUT_PULLUP); // Pull-up interno
pinMode(BTN, INPUT_PULLDOWN); // Pull-down interno
Dica: Para prototipagem, use interno. Para produção, prefira externo.

## Slide 10
03
Debounce
Tratamento de bouncing em botões e chaves mecânicas
Bouncing
millis()
Filtro RC
Hardware

## Slide 11
O que é Bouncing?
Problema físico de contatos mecânicos em botões e chaves
⚠ Sinal com Bouncing (Sem Tratamento)
H
L
bounce
bounce
✓ Sinal com Debounce (Filtrado)
H
L
Problema Físico
Ao pressionar um botão, os contatos metálicos vibram rapidamente (~1-5ms), gerando múltiplas transições HIGH/LOW.
Impacto no Código
Cada bounce é interpretado como uma pressão separada. Um clique pode gerar 5-10 eventos falsos no digitalRead().
Solução: Debounce
Técnicas de software (millis) ou hardware (capacitor RC) filtram as oscilações e entregam um sinal limpo.
Duração típica do bounce: 1ms a 10ms

## Slide 12
Técnicas de Debounce + Código PlatformIO
Software com millis() e hardware com filtro RC
💻 Software — millis()
if (reading != lastState) {
lastDebounce = millis();
}
if (millis()-lastDebounce > 50) {
btnState = reading; // estabilizou!
}
⚡ Hardware — Filtro RC
Capacitor em paralelo com o botão:
• R = 10kΩ + C = 100nF
• τ = R × C = 1ms
• O capacitor absorve as oscilações
Exemplo Completo — PlatformIO (ESP32)
#define BTN_PIN 15 #define DEBOUNCE_MS 50
bool btnState=HIGH, lastState=HIGH; unsigned long lastDebounce=0;
void setup() { pinMode(BTN_PIN, INPUT_PULLUP); Serial.begin(115200); }
void loop() {
bool reading = digitalRead(BTN_PIN);
if(reading != lastState) lastDebounce = millis();
if(millis()-lastDebounce > DEBOUNCE_MS) {
if(reading!=btnState) { btnState=reading; Serial.println("Pressionado!"); }
} lastState = reading;
}
Delay de 50ms é suficiente para a maioria dos botões • Ajuste conforme necessário

## Slide 13
Guia Completo de Depuração VS Code • Python • Jupyter • ESP32

## Slide 14
Debug é o processo de identificar, localizar e corrigir erros em software Origem: Grace Hopper (1947) — um inseto real encontrado em um computador Objetivo: tornar o código confiável, eficiente e livre de falhas Competência essencial para qualquer desenvolvedor

## Slide 15
{ }
Erro de Sintaxe
Código mal escrito que impede a compilação
?!
Erro de Lógica
Código roda, mas produz resultados incorretos
⚡
Erro de Runtime
Falha durante execução: exceções e crashes
∞
Erro de Recurso
Memory leaks, deadlocks e race conditions

## Slide 16
Identificar o Bug
Reproduzir o Erro
Localizar a Causa
Bug Encontrado?
Corrigir o Código
Testar Solução
Deploy
Não encontrado? ← Voltar e Reproduzir novamente
Sim
Técnicas Essenciais em Cada Etapa:
Breakpoints e Step-through | Print/Log Debugging | Watch Variables | Call Stack Analysis
Rubber Duck Debugging | Binary Search (bisect) | Unit Tests | Profiling

## Slide 17
01
Debug no Visual Studio Code
Configuração, breakpoints, watch variables e extensões
launch.json
Breakpoints
Watch
Call Stack
Extensões

## Slide 18
Configurando o Ambiente — launch.json
O arquivo central de configuração do debugger no VSCode
// .vscode/launch.json
{
"version": "0.2.0",
"configurations": [{
"name": "Python: Current File",
"type": "debugpy",
"request": "launch",
"program": "${file}",
"console": "integratedTerminal"
}]
}
📁 .vscode/launch.json
"name"
Nome exibido no menu dropdown do debugger
"type"
Motor de debug utilizado (debugpy, node, cppdbg...)
"request"
launch = inicia o programa attach = conecta a processo
"program"
Caminho do arquivo a ser depurado (variáveis aceitas)
"console"
Terminal para I/O do programa em execução

## Slide 19
Breakpoints & Controles de Navegação
Continue
F5
Retoma até o próximo breakpoint
Step Over
F10
Executa a linha sem entrar na função
Step Into
F11
Entra dentro da função chamada
Step Out
⇧F11
Sai da função atual para o caller
Restart
⇧⌘F5
Reinicia a sessão de debug do zero
Stop
⇧F5
Encerra a sessão de depuração
Tipos de Breakpoints
● Standard
Ponto de parada fixo em uma linha específica
◆ Conditional
Para apenas quando a condição é verdadeira
◇ Logpoint
Loga uma mensagem sem parar a execução
⊕ Hit Count
Para após N execuções da mesma linha

## Slide 20
Watch Variables & Call Stack
👁 Watch Variables
Monitore expressões em tempo real durante o debug
Adicione qualquer expressão válida
Valor atualizado a cada step/breakpoint
Suporta: variáveis, len(lista), obj.attr
Exemplo de Watch:
user.name → "João"
len(items) → 42
total > 100 → True
type(response) → <class 'dict'>
📚 Call Stack
Visualize a pilha de chamadas de funções ativas
Mostra a sequência de chamadas até o ponto atual
Clique em qualquer frame para navegar
Essencial para entender recursão e callbacks
Exemplo de Stack:
→ validate_input :42
process_data :28
handle_request :15
main :5

## Slide 21
Extensões Essenciais para Debug
Python Debugger
Debugpy integrado ao VSCode. Breakpoints, watch, call stack para Python nativamente.
Essencial
C/C++
GDB/LLDB integrado. Indispensável para debug de firmware embarcado.
Embarcado
PlatformIO
IDE completa para IoT. Debug ESP32 com GDB via JTAG ou USB.
ESP32
Error Lens
Mostra erros inline no editor com cores e destaque. Feedback visual imediato.
Visual
GitLens
Blame annotations inline. Descubra quem e quando alterou o código problemático.
Histórico
Thunder Client
Teste APIs sem sair do VSCode. Debug de respostas HTTP em tempo real.
API

## Slide 22
02
Debug em Python
PDB, debugpy, logging e casos práticos
pdb
debugpy
logging
Casos Práticos

## Slide 23
pdb — O Debugger Nativo do Python
# Inserir breakpoint no código
import pdb
def calcular_media(notas):
total = sum(notas)
pdb.set_trace() # breakpoint!
media = total / len(notas)
return media
# Python 3.7+: use breakpoint()
Comandos Essenciais do PDB
n (next) → Executa a próxima linha
s (step) → Entra dentro da função
c (continue) → Continua até o próximo breakpoint
p var → Imprime o valor da variável
l (list) → Mostra o código ao redor
q (quit) → Sai do debugger
💡 Dica: Python 3.7+ simplifica tudo
Use breakpoint() em vez de import pdb; pdb.set_trace(). Controle via PYTHONBREAKPOINT env var.

## Slide 24
Logging vs Debugging
Aspecto
📋 Logging
🔍 Debugging
Quando usar
Monitoramento contínuo em produção
Investigação ativa em desenvolvimento
Pausa execução?
Não — executa normalmente
Sim — para nos breakpoints
Granularidade
Níveis: DEBUG, INFO, WARNING, ERROR, CRITICAL
Inspeção completa: variáveis, stack, memória
Overhead
Mínimo — pode ficar em produção
Alto — apenas em ambiente de dev
Persistência
Logs salvos em arquivos/serviços
Sessão temporária — nada é salvo

## Slide 25
Fluxo de Debug em Python — Caso Prático
Erro Reportado
Reproduzir o Erro
print() ou logging?
Debugger (breakpoint)
Inspecionar Variáveis
Corrigir e Testar
Caso 1: ZeroDivisionError
Função recebe lista vazia → breakpoint() antes da divisão → Inspecionar len(lista) no Watch → Adicionar validação de input
Caso 2: KeyError em Dict
API retorna JSON sem campo esperado → Conditional breakpoint: key not in data → Verificar response.status_code → Usar dict.get() com default
Caso 3: Loop Infinito
While loop nunca termina → Breakpoint dentro do loop → Watch na variável de controle → Step through para ver mutações

## Slide 26
03
Debug com ESP32
Serial, JTAG, USB nativo e configuração completa
Serial
JTAG
USB Nativo
PlatformIO
ESP-IDF

## Slide 27
Serial Monitor vs JTAG Debug
📡 Debug via Serial (printf-style)
Sem hardware adicional — usa UART nativo
Baseado em Serial.println()
Não para a execução do programa
Impacta timing — pode mascarar bugs
Sem inspeção de memória/registradores
Ideal para: prototipagem rápida, logs simples
🔌 Debug Real via JTAG/SWD
Breakpoints reais — pausa o processador
Step-through de código C/C++
Inspeção de memória e registradores
Watch expressions em tempo real
Requer hardware: FTDI ou adapter JTAG
Ideal para: bugs complexos, timing, produção
⚡ Hardware para JTAG no ESP32 tradicional: ESP-Prog (oficial Espressif) | FTDI FT2232HL | J-Link EDU Mini | Olimex ARM-USB-OCD-H

## Slide 28
Arquitetura de Debug — ESP32 + JTAG
🖥 PC / VSCode
GDB Client
PlatformIO / ESP-IDF
OpenOCD Server
USB
🔌 JTAG Adapter
ESP-Prog / FTDI
Converte USB → JTAG
Protocolo: IEEE 1149.1
JTAG
⚙ ESP32
CPU Xtensa/RISC-V
On-Chip Debug Module
2 hardware breakpoints
📌 JTAG Pinout — ESP32
TDI → GPIO12 (Test Data In)
TDO → GPIO15 (Test Data Out)
TCK → GPIO13 (Test Clock)
TMS → GPIO14 (Test Mode Select)
🔧 Stack de Software
VSCode + PlatformIO Extension
GDB (xtensa-esp32-elf-gdb)
OpenOCD (bridge GDB ↔ JTAG)
ESP-IDF / Arduino Framework
FreeRTOS task-aware debugging

## Slide 29
ESP32-S3 / C3 — Debug sem Hardware Externo
🚀 USB nativo integrado = JTAG via cabo USB — sem adaptador externo!
ESP32-S3
Xtensa LX7 (Dual-Core)
USB OTG nativo Wi-Fi + BLE 5.0 Até 16MB Flash AI acceleration (vector)
ESP32-C3
RISC-V (Single-Core)
USB Serial/JTAG nativo Wi-Fi + BLE 5.0 Até 4MB Flash Menor custo e consumo
Fluxo de Configuração
1. Instalar ESP-IDF/PIO
2. Selecionar board S3/C3
3. Conectar via USB
4. Configurar OpenOCD
5. Debug! F5 no VSCode

## Slide 30
04
Debug no Jupyter Notebook
Debug interativo, inspeção visual e ferramentas integradas
%debug
ipdb
Visual
Jupyter vs IDE

## Slide 31
Ferramentas de Debug no Jupyter
%debug / %pdb
Magic commands do IPython. %debug ativa post-mortem após erro. %pdb on ativa debugger automático. Interface pdb no output da célula.
ipdb (IPython Debugger)
pip install ipdb import ipdb; ipdb.set_trace() Autocompletar e syntax highlighting. Melhor UX que pdb padrão.
Debugger Visual (JupyterLab)
JupyterLab 3.0+ tem debugger nativo. Breakpoints visuais nas células. Painel de variáveis integrado. Xeus-python como kernel.
PixieDebugger
Debug visual para Jupyter clássico. Interface gráfica com breakpoints. Inspeção de DataFrames inline. pip install pixiedust

## Slide 32
Quando usar Jupyter vs IDE Tradicional
📓 Use Jupyter quando...
Exploração de dados e prototipagem rápida
Visualização inline (matplotlib, seaborn)
Debug célula por célula (isolamento natural)
Machine Learning e Data Science
Documentação junto com o código
🖥 Use IDE quando...
Projetos com múltiplos arquivos e módulos
Debug complexo (conditional breakpoints)
Refactoring e navegação em código grande
Git integrado e versionamento
Deploy e CI/CD integrados
💡 Melhor abordagem: combine os dois!
Prototipar no Jupyter → Refatorar na IDE → Testar no Jupyter → Deploy via IDE. VSCode abre notebooks nativamente (extensão Jupyter), unificando o workflow em um só ambiente.

## Slide 33
Matriz Comparativa — Todos os Ambientes
Recurso
VSCode
Python/pdb
ESP32
Jupyter
Breakpoints
Visual + condicional
pdb.set_trace()
JTAG hardware
%debug / ipdb
Step-through
F10/F11 visual
n, s, c no terminal
GDB step/next
Célula por célula
Watch Vars
Painel dedicado
p variável
GDB watch
display() / print()
Call Stack
Painel visual
where / bt
backtrace GDB
Traceback nativo
Facilidade
★★★★★
★★★☆☆
★★☆☆☆
★★★★☆
Profundidade
★★★★☆
★★★☆☆
★★★★★
★★☆☆☆